Приложение к постановлению

Правительства Каргапольского муниципального округа Курганской области

от 8 февраля 2023 года № 18

«О внесении изменений в постановление Правительства

Каргапольского муниципального округа Курганской области от 31 марта 2009 года № 178»

«Приложение к постановлению

Правительства Каргапольского муниципального округа Курганской области

от 31 марта 2009 года № 178

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Каргапольского муниципального округа Курганской области»

Местные нормативы градостроительного проектирования

Каргапольского муниципального округа Курганской области

# Раздел I.Основная часть

## Глава 1. Общие положения

### § 1. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Каргапольского муниципального округа Курганской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Каргапольского муниципального округа Курганской области (далее – МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области) направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в Каргапольском муниципальном округе Курганской области, планировке и застройке территории Каргапольского муниципального округа Курганской области.

МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области.

МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области направлены на конкретизацию и развитие норм действующего регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, повышение благоприятных условий жизни населения Каргапольского муниципального округа Курганской области, устойчивое развитие территорий Каргапольского муниципального округа Курганской области с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей муниципальных образований и населенных пунктов Каргапольского муниципального округа Курганской области.

МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области устанавливают:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами регионального значения населения Каргапольского муниципального округа Курганской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Каргапольского муниципального округа Курганской области;

- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 292 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области;

- расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 статьи 292 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотренные Правительством Российской Федерации.

МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области разработаны:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и нормативными техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий Каргапольского муниципального округа Курганской области в сфере градостроительной деятельности;

- с учетом административно-территориального устройства Каргапольского муниципального округа Курганской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области, природно-климатических и иных особенностей Каргапольского муниципального округа Курганской области, стратегии и прогноза социально-экономического развития Каргапольского муниципального округа Курганской области, предложений органов Каргапольского муниципального округа Курганской области и заинтересованных лиц, а также с учетом утвержденных документов территориального планирования Каргапольского муниципального округа Курганской области, утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области, градостроительного зонирования муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области и утвержденной документации по планировке территории.

### § 2. Области нормирования в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

1) области нормирования объектов регионального значения:

- транспорт, автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

- предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение органов государственной власти и их структурных подразделений;

- образование;

- здравоохранение;

- социальная поддержка и социальное обслуживание населения;

- физическая культура и спорт;

- культура;

- молодежная политика;

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО);

- промышленность и агропромышленный комплекс;

- иные области в соответствии с полномочиями Каргапольского муниципального округа Курганской области;

2) области нормирования объектов местного значения городских и муниципальных округов:

- образование;

- культура;

- физическая культура и массовый спорт;

- автомобильные дороги местного значения;

- организация улично-дорожной сети (в том числе организация сети велосипедных дорожек) дорожный сервис и транспортное обслуживание;

- обеспечение населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей;

- электро-, газо-, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО;

- объекты озеленения территории и благоустройства;

- жилищное строительство;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения.

### § 3. Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Каргапольского муниципального округа Курганской области для установления значений расчетных показателей в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области определены:

- численность населения;

- статус муниципального образования: городской округ, муниципальный округ;

- вид (категория) населенного пункта: городской населенный пункт, сельский населенный пункт.

## Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Каргапольского муниципального округа Курганской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (предельные значения)

##### Таблица 1. Объекты местного значения муниципального округа в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | муниципальный округ | значения |
| Дошкольное образование |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в расчете на 1000 человек [1] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каргапольский | 48 |
|  |  | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, % | 20 |
|  |  | Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [2] | до 100 мест | 44 |
|  |  |  | от 100 мест | 38 |
|  |  |  | в комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест | 34 |
|  |  | Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 500 [3] | в городских населенных пунктах | 500 [3] |
|  |  |  |  | в сельских населенных пунктах | 1000 |
|  |  | Транспортная доступность, км [4] | - | 15 |
| Примечания: 1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника согласно пункту 1.2.1 приложения к письму Минобрнауки России № АК-950/02. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 3. В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности радиус доступности может быть увеличен до 800 м. 4. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км (согласно пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20). |
| Общее образование |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в расчете на 1000 человек [5] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каргапольский | 143 |
|  |  | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, % | 25 |
|  |  | Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [6] | от 30 до 170 | 80 |
|  |  |  | от 170 до 340 | 55 |
|  |  |  | от 340 до 510 | 40 |
|  |  |  | от 510 до 660 | 35 |
|  |  |  | от 660 до 1000 | 28 |
|  |  |  | от 1000 до 1500 | 24 |
|  |  |  | свыше 1500 | 22 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 500 [3] | в городских населенных пунктах | 500 [3] |
|  |  |  |  | в сельских населенных пунктах | 1000 |
|  |  | Транспортная доступность, км [7] | - | 15 |
| Примечания: 5. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человека согласно пункту 1.2.1 приложения к письму Минобрнауки России № АК-950/02. 6. Показатели площади земельных участков общеобразовательной организации приведены для общеобразовательных организаций со следующими характеристиками: полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой – не менее 0,7 га. 7. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км (согласно пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20). |
| Дополнительное образование |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в расчете на 1000 человек [8] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каргапольский | 145 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Примечания: 8. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). |
| Оздоровление и отдых детей |
| Детские учреждения оздоровления и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, городской округ, ед. | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетная площадь земельного участка оздоровительного лагеря, кв. метров на 1 место | детский лагерь | 150-200 |
|  |  |  | санаторный детский лагерь | 200 |
|  |  |  | лагерь для старшеклассников | 175-200 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 2. Объекты местного значения муниципального  округа в области культуры

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | территория | значения |
| Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. [1] |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 60 |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 60 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 60 |
| Музей краеведческий | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 60 |
|  |  |  | муниципальный округ | не нормируется |
|  |  | Транспортная доступность, мин. |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | не нормируется |
| Дом культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. [2] |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 60 |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. [3, 4] |  |  |
|  |  |  | муниципальный округ | 1 в городском населенном пункте, 1 в сельском населенном пункте численностью более 3000 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. |  | не нормируется |
|  |  |  | муниципальный округ |  |
| Примечания: 1.В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел. 2. В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров. 4. В соответствии с пунктом 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования. |

##### Таблица 3. Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты спорта (всего) [1, 2, 3] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. | 2022 год | 83 |
|  |  |  | 2024 год | 84 |
|  |  |  | 2030 год | 85 |
|  |  |  | 2040 год | 122 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Крытая ледовая арена | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, муниципальный округ, ед. | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Тренировочная база | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, муниципальный округ, ед. | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Плавательный бассейн общего пользования [4, 5] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 30 000 чел. | 1 |
|  |  | Площадь зеркала воды бассейна общего пользования, кв. м на 1 000 чел. | 20 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. |  |  |
|  |  |  | в пределах муниципального образования | не нормируется |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) [4, 5] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество стадионов на 1500 мест и более, ед.[6] | населенный пункт с численностью населения свыше 5000 чел. | 1 |
|  |  |  | населенный пункт с численностью населения менее 5000 чел. | - |
|  |  | Размер земельного участка, га на 1 тысячу человек [7] | 0,7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. |  |  |
|  |  |  | в пределах муниципального образования | не нормируется |
|  |  | Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого района, м | 1500 |
| Спортивный зал [4, 5] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт муниципального образования, ед. [8] | населенный пункт с численностью населения свыше 500 чел. | 1 |
|  |  |  | населенный пункт с численностью населения менее 500 чел. | - |
|  |  | Площадь пола спортивного зала общего пользования, кв. м на 1 000 чел. | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий, м | 500 |
| Примечания: 1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). 3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 4. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%; бассейны – 45%. 5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. 6. В соответствии с пунктом 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования. 7. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 8. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |

##### Таблица 4. Объекты местного значения  муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | городские округа | значения | муниципальные округа | значения |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения [1] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения, км/кв. км территории |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каргапольский | 0,12 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Примечание: 1. Элементы автомобильных дорог следует принимать по таблице 2 МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области. |

##### Таблица 5. Объекты местного значения муниципального округа в области организации сети велосипедных дорожек

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при новом строительстве | в стесненных условиях |
| Велосипедные дорожки [1, 2, 3, 4, 5] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Ширина полосы для велосипедистов, м | для однополосного одностороннего движения | 1,2 | 0,92 |
|  |  |  | для двухполосного одностороннего движения | 1,8 | 1,5 |
|  |  |  | для двухполосного со встречным движением | 2,5 | 2 |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м | при отсутствии виража | 30 | 15 |
|  |  |  | при устройстве виража | 20 | 10 |
|  |  | Наименьший радиус вертикальных кривых, м | выпуклых | 500 | 400 |
|  |  |  | вогнутых | 150 | 100 |
|  |  | Наибольший продольный уклон, ‰ | в равнинной местности | 40-60 | 50-70 |
|  |  |  | в горной местности | - | 100 |
|  |  | Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 15-20 | 20 |
|  |  | Уклон виража, ‰, при радиусе | 5-10 м | более 30 | 30 |
|  |  |  | 10-20 м | более 20 | 20 |
|  |  |  | 20-50 м | более 15 | 15-20 |
|  |  | Габаритный размер по высоте, метров | 2,5 | 2,25 |
|  |  | Минимальное расстояние до бокового препятствия, метров | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам, км |  |  |
|  |  |  | населенные пункты МО | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Примечания: 1. Велосипедные дорожки устраиваются в административных центрах муниципальных образований (городских округов, муниципальных округов), в сельских населенных пунктах с численностью населения от 3 тыс. человек (включительно). В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек – в зависимости от потребности в велотранспортной инфраструктуре, определяемой в рамках градостроительной деятельности на уровне городского округа, муниципального округа. 2. У предприятий, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров целесообразно сооружать открытые велосипедные стоянки. Их оборудуют стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов. 3. Наряду с велосипедными дорожками допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части сельских улиц. Ширину полосы рекомендуется принимать не менее 1,2 метра при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 метра – при встречном движении. Велосипедная полоса, устраиваемая вдоль тротуара, может быть меньшей ширины с отделением от основной проезжей части автомобильной дороги разделительной полосой, с соответствующей установкой дорожных знаков, нанесением разметки. Велосипедные полосы на проезжей части дорог рекомендуется особенно четко обозначать в начальных и конечных пунктах, на пересечениях. 4. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 5. Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014. |

##### Таблица 6. Объекты местного значения муниципального округа в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | территория | значение |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность улично-дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/кв. км | Городские населенные пункты | 2,0 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | не нормируется |
|  |  | Плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/кв. км |  |  |
|  |  |  | Остальные городские населенные пункты | 1,25 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, часов | 1 |
| Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта [1, 2] |  |  |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | В общегородском центре | 250 |
|  |  |  | В производственных и коммунально-складских зонах городов | 400 |
|  |  |  | В зонах массового отдыха и спорта городов | 800 |
|  |  |  | На остальных территориях городов | 500 |
|  |  |  | На территории сельских населенных пунктов | не нормируется |
| АЗС | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 топливо-раздаточную колонку | 1200 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| СТО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 пост на СТО | 200 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Примечания: 1. В стесненных условиях минимальное значение указанного расстояния допускается уменьшать в пределах 20%, в центральной части населенных пунктов допускается уменьшать расстояние между остановками автобуса, троллейбуса и трамвая до 200 м. 2. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены |

##### Таблица 7. Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест для постоянного хранения автотранспорта на 1 квартиру многоквартирного жилого дома | Тип жилого дома по уровню комфорта | Количество машино-мест на квартиру |
|  |  |  | Высококомфортный | 2,5 |
|  |  |  | Комфортный | 2,0 |
|  |  |  | Массовый | 1,5 |
|  |  |  | Социальный | 0,8 |
|  |  |  | Специализированный | 1 |
|  |  |  | в том числе временный | 0,5 |
|  |  | Количество машино-мест гостевых парковок, предназначенных для посетителей жилой застройки, на 1000 жителей | 30 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность мест парковки для постоянного хранения автотранспорта, м | До входов в жилые дома | 200 |
|  |  | Пешеходная доступность гостевых парковок, м | В зонах жилой застройки | 800 |
|  |  |  | В районах реконструкции | 1200 |
| Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон [1, 2] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [3, 4] | Количество кв. м общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | 220 |
|  |  |  | Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | 120 |
|  |  |  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 60 |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом | 35 |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала | 60 |
|  |  | Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | Общественные помещения с гибким функциональным назначением | 60 |
|  |  | Количество преподавателей и сотрудников организации, занятых в одну смену, на 1 машино-место | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | 4 |
|  |  | Количество студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену, на 1 машино-место |  | 10 |
|  |  | Количество преподавателей, занятых в одну смену, на 1 машино-место | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | 3 |
|  |  | Количество кв. м общей площади клубных помещений объекта на 1 машино-место | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | 25 |
|  |  | Количество кв. м общей площади административных (офисных), лабораторных помещений объекта на 1 машино-место | Научно-исследовательские и проектные институты | 170 |
|  |  | Количество работающих в смежных сменах на 1 машино-место | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 8 |
|  |  | Количество машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 10 |
|  |  | Количество кв. м общей площади на 1 машино-место | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | 35 |
|  |  |  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 40 |
|  |  |  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | 70 |
|  |  | Количество кв. м общей площади рынка на 1 машино-место | Рынки универсальные и непродовольственные | 40 |
|  |  |  | Рынки продовольственные и сельскохозяйственные | 50 |
|  |  | Количество посадочных мест на 1 машино-место | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | 5 |
|  |  | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Бани | 6 |
|  |  | Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 15 |
|  |  |  | Салоны ритуальных услуг | 25 |
|  |  | Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 2 |
|  |  | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Выставочно-музейные комплексы, музеи, заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 8 |
|  |  | Количество зрительских мест на 1 машино-место | Театры городского и (или) регионального значения | 7 |
|  |  |  | Другие театры и конференц-залы | 20 |
|  |  |  | Киноцентры и кинотеатры городского и (или) регионального значения | 12 |
|  |  |  | Прочие киноцентры и кинотеатры | 20 |
|  |  | Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино-место | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 8 |
|  |  | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место (не менее 10 машино-мест на объект) | Объекты религиозных конфессий | 10 |
|  |  | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | 7 |
|  |  |  | Бильярдные, боулинги | 4 |
|  |  | Количество посадочных мест на трибунах на 1 машино-место | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 30 |
|  |  | Количество кв. м расчетной площади 1 машино-место | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м | 40 |
|  |  |  | То же, общей площадью 1000 кв. м и более | 55 |
|  |  | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м | 10 |
|  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом площадью 1000-2000 кв. м | 10 |
|  |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м | 7 |
|  |  |  | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | 4 |
|  |  |  | Аквапарки, бассейны | 7 |
|  |  |  | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м | 7 |
|  |  | Количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место | Железнодорожныевокзалы | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 200 |
|  |  |  | От прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
|  |  |  | От входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
| Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15 |
|  |  |  | Лесопарки и заповедники | 7 |
|  |  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 10 |
|  |  |  | Береговыебазымаломерногофлота | 10 |
|  |  | Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 3 |
|  |  | Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | В зонах массового отдыха | 1000 |
| Индивидуальные места парковки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов, % | 10% (неменее 1 места) |
|  |  | Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест) | На автостоянке до 100 мест включительно | 5%, но не менее одного места |
|  |  |  | На автостоянке от 101 до 200 мест включительно | 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100 |
|  |  |  | На автостоянке от 201 до 500 мест включительно | 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200 |
|  |  |  | На автостоянке от 501 и более | 14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м [5] | От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов | 50 |
|  |  |  | От входа в жилое здание | 100 |
|  |  |  | При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка | 150 |
| Примечания: 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016. 2. Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. 4. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. Уровень автомобилизации принимается 350 автомобилей на 1000 жителей до 2030 года, 400 автомобилей на 1000 жителей с 2030 года. 5. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м. 6. Количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению В СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15%. 7. Автостоянки проектируются открытого и закрытого типа, отдельно стоящие (боксового типа), встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные, одноэтажные, многоэтажные. 8. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых микрорайонах при соблюдении санитарных разрывов от автостоянок до объектов, указанных в таблице: Объекты, до которых определяется разрыв Расстояние, м, не менее Открытые автостоянки и паркинги вместимость, машино-мест | 10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 Фасады жилых зданий и торцы с окнами 10 15 25 35 50 Торцы жилых зданий без окон 10 10 15 25 35 Общественные здания 10 10 15 25 50 Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок 25 50 50 50 50 Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) 25 50 по расчету по расчету по расчету 9. Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м. 10. На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается проектировать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу. |

##### Таблица 8. Объекты местного значения муниципального округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1] |  |  |  |
|  |  |  | остальные городские населенные пункты Каргапольского муниципального округа Курганской области | без стационарных плит, без кондиционеров | 1360 |
|  |  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 1600 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 1680 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 1920 |
|  |  |  | сельские населенные пункты | без стационарных плит, без кондиционеров | 950 |
|  |  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 1250 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 1350 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 1650 |
|  |  | Использование максимума электрической нагрузки |  |  |  |
|  |  |  |  | (100% охвата), с кондиционерами |  |
|  |  |  | остальные городские населенные пункты Каргапольского муниципального округа Курганской области | без стационарных плит, без кондиционеров | 4160 |
|  |  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 4560 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 4240 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 4640 |
|  |  |  | сельские населенные пункты | без стационарных плит, без кондиционеров | 4100 |
|  |  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 4600 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 4400 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 4900 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(куб.м* °C) | для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [2] |
|  |  |  | площадь здания, кв. м | количество этажей |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 50 и менее | 0,579 | - | - | - |
|  |  |  | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
|  |  |  | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
|  |  |  | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
|  |  |  | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
|  |  |  | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
|  |  |  | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
|  |  |  | для многоквартирных жилых и общественных зданий |
|  |  |  | типы зданий | количество этажей |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 |  |  |  |  |
|  |  |  | общественные, кроме перечисленных ниже | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 |  |  |  |  |
|  |  |  | поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 |  |  |  |  |
|  |  |  | дошкольные учреждения | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | сервисного обслуживания | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 |  |  |  |  |
|  |  |  | административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 |  |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел. [3] | централизованное горячее водоснабжение | 120 |
|  |  |  | горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 |
|  |  |  | отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | городские населенные пункты | 180 |
|  |  |  |  | сельские населенные пункты | 220 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. [4, 5] | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140 |
|  |  |  | то же, с централизованным горячим водоснабжением | 195 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел. | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140 |
|  |  |  | то же, с централизованным горячим водоснабжением | 195 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным освещением. 2. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции. 3. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м). 4. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 5. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. |

##### Таблица 9. Объекты местного значения муниципального округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Места накопления ТКО [1] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество контейнерных площадок, ед. | Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2] |
|  |  | Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел. | 0,03 [3] |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4] | 100 |
| Примечания: 1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки). 2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования. 4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров. |

##### Таблица 10. Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории и благоустройства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Площадь территории, кв. м/чел. [1, 2] |  |  |
|  |  |  | остальные городские населенные пункты | 10 |
|  |  |  | сельские населенные пункты | 12 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, кв. м/чел. | площадки для игр детей | 0,7 |
|  |  |  | площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
|  |  |  | площадки для занятия физкультурой | 0,7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | площадки для игр детей | 100 |
|  |  |  | площадки для отдыха взрослого населения | 100 |
|  |  |  | площадки для занятия физкультурой | 800 |
| Примечания: 1. В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 2. В городских населенных пунктах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%. |

##### Таблица 11. Объекты местного значения муниципального округа в области жилищного строительства

| Уровень комфорта жилья | Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, кв. м на чел. | Формула заселения квартиры (дома) [1] | Доля в общем объеме строительства по области, % [2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Высококомфортный | от 45 (без ограничений | k=n+2 | 10-15 |
| Комфортный (бизнес-класс) | от 30 до 45 | k=n+1 |  |
| Массовый (эконом-класс) | от 25,5 до 30 | k=n k=n+1 | 60-70 |
| Социальный | 18 (на перспективу – в соответствии с законодательством) | k=n-1 k=n | 20-25 |
| Специализированный | в соответствии со специальными нормами и правилами | около 5 |
| Примечания: 1. Условные обозначения в формуле: k – количество комнат в квартире; n – количество членов семьи. 2. Доля типов жилья в общем объеме строительства может уточняться на стадии подготовки документов территориального планирования. 3. При устройстве ограждений территорий землепользования всех видов собственности должно обеспечиваться беспрепятственно движение пешеходов через территорию квартала, микрорайона (за исключением участков малоэтажной жилой застройки). 4. Система внутриквартальных пешеходных дорог должна проектироваться с учетом сложившихся направлений и обеспечивать наименьшее количество пересечений с внутриквартальными проездами. 5. В соответствии с пунктом 7.20 СП 476.1325800.2020 при размещении жилой застройки жилой квартал может состоять из жилой группы, при этом: - размер квартала не должен превышать 1,5 га, а длинная сторона не должна превышать 150 м; - плотность застройки квартала допускается принимать до 40 тыс. кв. м/га; - примыкание квартала к магистральной или распределительной улично-дорожной сети обязательно; - доля общей площади объектов общественно-делового назначения должна составлять не менее 20% общей площади застройки квартала; - население квартала необходимо обеспечить объектами социальной и транспортной инфраструктуры. |

##### Таблица 12. Объекты местного значения муниципального округа в иных областях в связи с решением вопросов местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1] | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел. [2] | 0,24 |
|  |  | Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел. | 0,02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Примечание: 1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. 2. Размер кладбища не может превышать 40 га. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории (согласно статье 16 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»). |

## Глава 4. Приложения к разделу I

### § 1. Перечень нормативных правовых актов и иных документов

МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и нормативными техническими документами, техническими регламентами  в целях реализации полномочий органов государственной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области в сфере градостроительной деятельности.

#### Федеральные законы

1. Воздушный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4. Водный кодекс Российской Федерации.

5. Лесной кодекс Российской Федерации.

6. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии».

7. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

8. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

9. Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

12. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

13. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

15. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».

16. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

17. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

18. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

#### Иные нормативные акты Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 726-р «Об утверждении перечня аэропортов федерального значения».

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2019 года № 1605-р «О нормативах обеспеченности субъекта РФ лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в местных нормативах градостроительного проектирования».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».

6. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» (далее – приказ Минтруда России № 934н).

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2020 года № 918н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания».

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» (далее – приказ Минздрава России № 132н).

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

11. Приказ Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры».

13. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России № Р-965).

14. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (далее – приказ Минспорта России № 244).

15. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

16. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

#### Нормативные акты Курганской области

1. Закон Курганской области от 16 декабря 1994 года № 1 «Устав Курганской области».

2. Закон Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области» (далее – Закон Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области»).

3. Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 «Об административно-территориальном устройстве Курганской области».

4. Закон Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, о месте нахождения представительных органов городских округов, муниципальных округов, об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)».

5. Закон Курганской области от 30 июня 2022 года № 44 «О стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года».

6. Постановление Правительства Курганской области от 13 марта 2018 года № 48 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области».

7. Постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года № 413 «О государственной программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области».

8. Распоряжение Правительства Курганской области от 27 декабря 2021 года № 287-р «О прогнозе социально-экономического развития Курганской области на долгосрочный период до 2035 года»;

9. Законом Курганской области от 30.11.2021 г. № 136 «О преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Каргапольского района Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование - Каргапольский муниципальный округ Курганской области и внесении изменений в некоторые законы Курганской области»;

#### Нормативные акты Каргапольского муниципального округа Курганской области

1. Решение Думы Каргапольского муниципального округа от 01.07.2022 г. №60 «О принятии Устава Каргапольского муниципального округа Курганской области»;

2. Закон Курганской области от 30.11.2021 г. № 136 «О преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Каргапольского района Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование - Каргапольский муниципальный округ Курганской области и внесении изменений в некоторые законы Курганской области»;

3. Устав Каргапольского муниципального округа Курганской области.

#### Своды правил по проектированию и строительству (СП)

1. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 181).

2. СП 18.13330.2019 «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий)» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 сентября 2019 года № 544/пр).

3. СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 октября 2019 года № 620/пр).

4. СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 920/пр).

5. СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр).

6. СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 860/пр).

7. СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2021 года № 53/пр)

8. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр).

9. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 года № 32).

10. СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 782).

11. СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2019 года № 811/пр).

12. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 904/пр).

13. СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 года № 389/пр).

14. СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 859/пр).

15. СП 141.13330.2012 «Свод правил. Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения» (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 121/ГС).

16. СП 145.13330.2020 «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 849/пр).

17. СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 58/пр).

18. СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 2014 года № 705/пр).

19. СП 261.1325800.2016 «Свод правил. Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года № 888/пр).

20. СП 462.1325800.2019 «Свод правил. Здания автовокзалов. Правила проектирования» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2019 года № 747/пр).

21. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 января 2020 года № 33/пр).

#### Иные документы

1. ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции» (утв. Протоколом Минтранса Российской Федерации от 17 мая 1994 года № 2).

2. ВНТП 3-81/МГА «Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов аэропортов».

3. ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

4. МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов».

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3).

6. СН 457-74 «Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов» (утверждены Госстроем СССР 16 января 1974 года).

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28).

### § 2. Список терминов и определений, применяемых в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования.

Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация – общее наименование документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, решения которых направлены на изменение сложившегося состояния территории.

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Квартал – элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Микрорайон – элемент планировочной структуры жилых зон, состоящий из одного или нескольких кварталов, не расчлененных магистральными городскими дорогами, магистральными улицами общегородского и районного значения, магистральными дорогами районного значения в крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктах, городскими дорогами, улицами общегородского и районного значения в средних и малых городских населенных пунктах, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного и периодического спроса, включая территории общего пользования: общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных образований.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Парк культуры и отдыха – это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам – место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам.

Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом некапитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы) (пункт 35 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Согласно приказу Минстроя России от 25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» выделяют следующие виды планировочных элементов:

- район;

- микрорайон;

- квартал;

- территория общего пользования;

- территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

- территория транспортно-пересадочного узла;

- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры;

- улично-дорожная сеть;

- территория виноградо-винодельческоготерруара.

Свод правил, напрямую регулирующий вопросы градостроительного регулирования жилых микрорайонов СП 476.1325800.2020 четко формулирует подход к выделению и формированию принципов и подходов к планировке планировочных элементов. Данный свод правил распространяется на проектирование новых и комплексную реконструкцию сложившейся застройки жилых микрорайонов городских и сельских муниципальных образований, городских округов и городов федерального значения на территории Российской Федерации, содержит основные требования к их планировке, застройке и благоустройству.

Жилой микрорайон – элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, на территории которого размещается преимущественно жилая застройка, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного и периодического спроса, включая общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона.

Примечания:

1. В городах с численностью населения более 20 тыс. чел. жилой микрорайон занимает, как правило, территорию нескольких кварталов, не расчленяется магистралями городского и районного значения. Площадь территории жилого микрорайона – от 10 до 60 га.

2. В малых городах с численностью населения до 20 тыс. чел. и населенных пунктах сельских поселений жилой микрорайон формируется в границах жилой зоны. В случае расчлененности территории естественными или искусственными рубежами территория жилой зоны может подразделяться на отдельные кварталы площадью до 10 га.

Иные понятия, используемые в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

### § 3. Перечень используемых сокращений

В МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области применяются следующие сокращения:

АЗС – автозаправочные станции;

АЗСУ – автозаправочные станции углеводородами;

АЗСЭ – автозаправочные станции электрозарядные;

ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ПРУ – противорадиационное укрытие;

СТО – станции технического обслуживания;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.

# Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в разделе I

## Глава 1. Анализ современного состояния и прогноза развития Каргапольского муниципального округа Курганской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 294 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Каргапольского муниципального округа Курганской области, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

### § 1. Анализ административно-территориального устройства Каргапольского муниципального округа Курганской области

Курганская область является субъектом в составе Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа (УФО).

Курганская область определена границами с сопредельными территориями: на западе и северо-западе – с Челябинской и Свердловской областями, на севере и северо-востоке – с Тюменской областью, на юге и юго-востоке – с Республикой Казахстан. Территория области – 71,5 тыс. кв. км.

Административным центром области является город Курган.

Правовую основу административно-территориального устройства Каргапольского муниципального округа Курганской области составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, Устав Каргапольского муниципального округа Курганской области, Закон Каргапольского муниципального округа Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 «Об административно-территориальном устройстве Каргапольского муниципального округа Курганской области», Закон Каргапольского муниципального округа Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, о месте нахождения представительных органов городских округов, муниципальных округов, об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)» (далее – Закон Каргапольского муниципального округа Курганской области № 419).

Согласно Уставу Каргапольского муниципального округа Курганской области, в состав Каргапольского муниципального округа Курганской области входят:

- районы: Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Каргапольский, Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Сафакулевский, Целинный, Частоозерский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский;

- города областного подчинения: Курган, Шадринск;

- города районного подчинения: Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шумиха, Щучье;

- поселки городского типа: Варгаши, Каргаполье, Красный Октябрь, Лебяжье, Мишкино, Юргамыш;

- сельсоветы;

- сельские населенные пункты.

В соответствии с Законом Каргапольского муниципального округа Курганской области № 419 в состав Каргапольского муниципального округа Курганской области входят следующие муниципальные образования:

1. Городские округа:

1) город Курган;

2) город Шадринск.

2. Муниципальные округа:

1) Альменьевский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

2) Белозерский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

3) Варгашинский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

4) Далматовский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

5) Звериноголовский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

6) Каргапольский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

7) Катайский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

8) Кетовский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

9) Куртамышский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

10) Лебяжьевский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

11) Макушинский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

12) Мишкинский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

13) Мокроусовский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

14) Петуховский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

15) Половинский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

16) Притобольный муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

17) Сафакулевский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

18) Целинный муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

19) Частоозерский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

20) Шадринский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

21) Шатровский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

22) Шумихинский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

23) Щучанский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области;

24) Юргамышский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области.

Органы государственной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области осуществляют свои полномочия на всей территории Каргапольского муниципального округа Курганской области.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области осуществляют свои полномочия по решению вопросов местного значения на территориях соответствующих муниципальных образований, образованных в соответствии с законодательством Каргапольского муниципального округа Курганской области.

### § 2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Каргапольского муниципального округа Курганской области

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Каргапольского муниципального округа Курганской области составляла, по данным статистики, 805 510 чел., в том числе численность городского населения – 503 572 чел., численность сельского населения – 301 938 чел.

Численность населения муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области на начало 2022 года в разрезе городского и сельского населения отражена в таблице 29.

##### Таблица 29. Численность населения муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области по данным на 1 января 2022 года

| Оценка численности постоянного населения на 1 января 2022 года | Всего населения, чел. | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население |
| Каргапольский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области | 28611 | 12172 | 16439 |
| пгт Каргаполье | 7973 | 7973 | - |
| пгт Красный Октябрь | 4199 | 4199 | - |

Соотношение городского и сельского населения составляет 63%/37%, что говорит о средней степени урбанизации.

Территория Каргапольского муниципального округа Курганской области заселена достаточно неравномерно. Около 38% численности населения Каргапольского муниципального округа Курганской области – население городского округа город Курган.

Плотность населения городских округов и муниципальных округов Каргапольского муниципального округа Курганской области отражена в таблице 30.

##### Таблица 30. Плотность населения муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области по данным 1 января 2022 года

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| Каргапольский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области | 28611 | 3193,3 | 9,0 |

Наибольшая плотность населения – в городском округе город Курган (775,3 чел./кв. км). Также высокая плотность населения в городском округе город Шадринск (423,6 чел./кв. км).

Плотность населения в муниципальных округах Каргапольского муниципального округа Курганской области низкая – (от 2,5 чел./кв. км до 18,8 чел./кв. км).

Данные по возрастной структуре населения, необходимые для установления ряда показателей обеспеченности по социальной инфраструктуре региона, представлены в таблицах 31 и 32.

##### Таблица 31. Возрастная структура населения Каргапольского муниципального округа Курганской области на 1 января 2022 года (возраст от 0 до 13 лет)

| Муниципальное образование | 0-2 лет | 3-5 лет | 6 лет | 7 | 8-13 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гор. | Сел. | Гор. | Сел. | Гор. | Сел. | Гор. | Сел. | Гор. | сел. |
| Каргапольский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области | 358 | 379 | 492 | 471 | 196 | 193 | 184 | 222 | 1076 | 1369 |

##### Таблица 32. Возрастная структура населения Каргапольского муниципального округа Курганской области на 1 января 2022 года (возраст от 14 лет и старше)

| Муниципальное образование | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-69 | 70 и старше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гор. | сел. | гор. | сел. | гор. | сел. | гор. | сел. | гор. | сел. |
| Каргапольский муниципальный округ Каргапольского муниципального округа Курганской области | 358 | 381 | 313 | 311 | 216 | 270 | 7560 | 10719 | 1419 | 2124 |

### § 3. Анализ природно-климатических условий Каргапольского муниципального округа Курганской области

Курганская область расположена в южной части уральского региона, на стыке Уральских гор и Западносибирской равнин. На западе граничит с Челябинской областью, на севере и северо-востоке со Свердловской и Тюменской областями и на юге и юго-востоке с Республикой Казахстан. Курганская область входит в состав Уральского федерального округа.

Климат – резко континентальный; средняя температура января – -18 градусов, средняя температура июля – +19 градусов. Значительное удаление территории области от морей, щит Уральских гор с запада, с юга прямое соседство с обширными степными районами, а также рельеф местности и особенности циркуляции воздушных масс определяют континентальный характер климата (холодная малоснежная зима и теплое сухое лето). Для весны характерны частые возвраты холодов. Недостаток влаги летом, периодически повторяющиеся засухи. Все это делает территорию лесостепного Зауралья зоной, рискованной для земледелия.

Наибольшая неустойчивость погоды наблюдается в начале зимы – декабре, в весенние месяцы – апреле, мае. Самым холодным бывает январь, а самым теплым месяцем – июль. Средняя годовая сумма осадков по территории области изменяется в пределах от 320 мм до 470 мм. Количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток. Летние осадки значительно преобладают над зимними, максимум приходится на июль и достигает на западе 70-80 мм, на юго-востоке 50-60 мм.

Зима в Каргапольского муниципального округа Курганской области - самый продолжительный из всех сезонов года. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней. Высота снежного покрова в среднем достигает 38 см на севере и 26 см на юге, но она значительно колеблется в разные годы. Устанавливается снежный покров в конце первой и начале второй декады ноября. В начале апреля происходит разрушение зимнего покрова, а к концу второй декады снег окончательно сходит на территории всей области.

Атмосферное давление изменяется в зависимости от температуры воздуха и прохождения циклонов и антициклонов. При прохождении циклонов происходит понижение давления, а при прохождении антициклонов его повышение. В среднем за год давление составляет 756,6 мм. Самое низкое давление отмечается в теплый сезон (до 749,4 мм в среднем и до 721,6 мм минимально). Зимой давление повышается в среднем до 764,5 мм и максимально до 791,5 мм.

По строительно-климатическому районированию согласно СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» территория Каргапольского муниципального округа Курганской области относится к зоне IВ.

### § 4. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического развития Каргапольского муниципального округа Курганской области

Стратегия социально-экономического развития Каргапольского муниципального округа Курганской области до 2030 года (далее – Стратегия развития Каргапольского муниципального округа Курганской области), утвержденная Законом Каргапольского муниципального округа Курганской области от 30 июня 2022 года № 44 «О стратегии социально-экономического развития Каргапольского муниципального округа Курганской области на период до 2030 года», представляет собой видение желаемого будущего Каргапольского муниципального округа Курганской области в 2030 году, определяет долгосрочные приоритеты, цели и задачи, предлагает основные направления развития, механизмы достижения поставленных целей и задач с учетом достигнутого уровня и выявленных проблем развития.

Прогноз социально-экономического развития Каргапольского муниципального округа Курганской области на долгосрочный период до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Каргапольского муниципального округа Курганской области от 27 декабря 2021 года № 287-р «О прогнозе социально-экономического развития Каргапольского муниципального округа Курганской области на долгосрочный период до 2035 года», является документом стратегического планирования и разработан с учетом действующего законодательства.

Основные показатели Стратегии развития Каргапольского муниципального округа Курганской области, влияющие на установление показателей МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области, отражены в таблице 33.

##### Таблица 33. Основные показатели Стратегии развития Каргапольского муниципального округа Курганской области, влияющие на установление показателей МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области

| Целевые показатели | Единица измерения | 2024 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 774,6 | 739,1 |
| Ввод в эксплуатацию жилья на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области | тыс. кв. м | 300 | 440 |
| Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием | км на 1000 кв. км | 135,05 | 136,55 |
| Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Каргапольского муниципального округа Курганской области, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 45,2 | 49 |
| Доля дорожной сети Курганской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 85 | 85 |
| Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» | % | 76,9 | 97 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 80 | 80 |
| Доля граждан в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 57,6 | 70 |
| Уровень обеспеченности населения Каргапольского муниципального округа Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 68,5 | 70 |

## Глава 2. Обоснование перечня областей нормирования и дифференциации территории Каргапольского муниципального округа Курганской области

### § 1. Обоснование перечня областей нормирования в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области

Перечень объектов регионального значения (таблица 34) и объектов местного значения (таблица 35) для целей МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области подготовлен на основании:

- статей 14, 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в местных нормативах градостроительного проектирования»;

- приказа Министерства экономического развития Российской Федерации России от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

- Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности в Каргапольского муниципального округа Курганской области».

##### Таблица 34. Перечень объектов регионального значения, для которых устанавливаются расчетные показатели в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области

| Области, к которым относятся объекты регионального значения | Виды объектов регионального значения | Нормы законодательства |
| --- | --- | --- |
| Транспорт, автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | - автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения; - аэропорты регионального значения; - автовокзал регионального сообщения; - автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения; - железнодорожные пути необщего пользования, железнодорожные вокзалы и станции | - пункт 1 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - подпункт 1 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | - пожарные депо; - сирены системы оповещения; - объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия); - берегозащитные (берегоукрепительные) сооружения; - объекты лесопожарной охраны | - пункт 2 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - подпункт 4 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение органов государственной власти и их структурных подразделений | - объект для размещения органов исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области; - государственный архив; - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; - центр занятости населения; - объект для размещения органов записи актов гражданского состояния; - судебные участки мировых судей | - подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Образование | - образовательные организации высшего профессионального образования; - образовательные организации среднего профессионального образования; - общеобразовательные организации интернатного типа; - организации дополнительного образования детей; - отдельные образовательные организации, отдельные классы, отдельные группы, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением слуха, зрения, ОДА, речи, ЗПР, УО, РАС; - центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); - территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); - детские учреждения оздоровления и отдыха | - пункт 3 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - письмо Минобрнауки России № АК-950/02; - подпункт 6 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Здравоохранение | - станции скорой помощи; - амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины); - поликлиники; - специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи (диспансеры); - участковая больница; - городская больница; - детская городская больница; - районная больница; - областная больница; - детская областная больница; - инфекционная больница; - детская инфекционная больница; - областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины; - фельдшерские и фельшерско-акушерские пункты; - аптеки | - пункт 4 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - приказ Минздрава России № 132н; - подпункт 7 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Социальная поддержка и социальное обслуживание населения | - дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия; - специальный дом-интернат, в том числе для престарелых; - дом-интернат для детей-инвалидов; психоневрологический интернат для взрослых; - центр социального обслуживания населения; - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями; - центр профессиональной реабилитации инвалидов; - центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства | - пункт 6 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2020 года № 918н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»; - подпункт 10 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Физическая культура и спорт | - объекты физкультуры и спорта; - спортивные сооружения для проведения официальных местных, межместных, всероссийских и международных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; - центр спортивной подготовки; - детские и юношеские спортивные школы, в том числе спортивные школы олимпийского резерва | - пункт 5 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - приказ Минспорта России № 244; - подпункт 8 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Культура | - универсальная библиотека; - детская библиотека; - библиотека для инвалидов по зрению; - точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам; - краеведческий музей; - тематический музей; - театр драматический; - театр кукол; - концертный зал; - филармония; - дом (центр) народного творчества | - пункт 6 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - подпункт 10 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Молодежная политика | - многофункциональный молодежный центр (ММЦ) | - пункт 6 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - приказ Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику» |
| Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение | - объекты электропотребления; - объекты газоснабжения; - объекты теплоснабжения; - объекты водоснабжения; - объекты водоотведения | - пункт 51 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - подпункты 5 и 9 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО | - объекты утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО | - пункт 6 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - подпункт 10 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Иные области в соответствии с полномочиями Каргапольского муниципального округа Курганской области | - предприятия промышленности; - предприятия агропромышленного комплекса; - станции по борьбе с болезнями животных; - ветеринарные лечебно-профилактические центры (ветеринарные службы) | - пункт 6 части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - подпункт 10 пункта 2 статьи 4 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |

##### Таблица 35. Перечень объектов местного значения, для которых устанавливаются предельные значения расчетных показателей в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области

| Области, к которым относятся объекты местного значения | Виды объектов местного значения городского округа, муниципального округа | Нормы законодательства |
| --- | --- | --- |
| Образование | Муниципальные образовательные организации: - дошкольные образовательные организации; - общеобразовательные организации; - организации дополнительного образования | - подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - пункт 5 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Культура | Муниципальные организации культуры и искусства: - общедоступная библиотека; - детская библиотека; - точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам; - музей тематический; - музей краеведческий; - театр по видам искусств; - концертный зал; - дом культуры; - кинозал | - пункт 3 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности»; - перечень организаций культуры устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации № Р-965 |
| Физическая культура и массовый спорт | Спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные комплексы, находящиеся в муниципальной собственности: - крытая ледовая арена; - тренировочная база; - плоскостные спортивные сооружения (стадион, игровые спортивные площадки); - спортивный зал | - подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - пункт 4 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности»; - перечень объектов спорта устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России № 244 |
| Автомобильные дороги местного значения | - автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, муниципального округа; - велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов | - подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - пункт 2 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Организация улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания | - улично-дорожная сеть населенных пунктов; - велосипедные дорожки в границах населенных пунктов; - автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения; - транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта; - остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей | - подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - пункт 2 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Обеспечение населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей | - места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон; - места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон; - места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон; - индивидуальные места парковки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | - подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в местных нормативах градостроительного проектирования»; пункт 2 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Электро-, газо-, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение | - объекты электроснабжения населения; - объекты газоснабжения населения; - объекты теплоснабжения населения; - объекты водоснабжения населения; - объекты водоотведения | - подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пункт 1 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО | - места накопления ТКО | - подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пункт 7 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Объекты благоустройства и озеленения территории | - озелененные территории общего пользования; - парк культуры и отдыха; - площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | - постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в местных нормативах градостроительного проектирования»; - пункт 12 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |
| Иные области в связи с решением вопросов местного значения | - объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы местного самоуправления; - муниципальный архив; - участковые пункты полиции; - организации ритуального обслуживания населения; - кладбища | - подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - пункты 9, 11, 12 статьи 12 Закона Каргапольского муниципального округа Курганской области «О градостроительной деятельности» |

### § 2. Обоснование дифференциации территории в составе МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Каргапольского муниципального округа Курганской области для установления значений расчетных показателей в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области определены:

- численность населения;

- статус муниципального образования: городской округ, муниципальный округ;

- вид (категория) населенного пункта: городской населенный пункт, сельский населенный пункт.

1. Дифференциация населённых пунктов в зависимости от численности населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности некоторыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры необходимо применять в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы.

Населённые пункты муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в зависимости от численности населения подразделяются на группы, представленные в таблице 36.

##### Таблица 36. Дифференциация населенных пунктов муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области по численности населения

| Группы населенных пунктов | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- |
|  | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты |
| Крупные | Свыше 250 до 1000 (город Курган) | Свыше 5 |
| Большие | - | Свыше 1 до 5 |
| Средние | Свыше 50 до 100 (город Катайск) | Свыше 0,2 до 1 |
| Малые | До 50 (остальные городские населенные пункты Каргапольского муниципального округа Курганской области) | До 0,2 |

2. Дифференциация по статусу муниципального образования и виду (категории) населенного пункта

Большое значение имеет статус муниципального образования (городской округ, муниципальный округ) и вид (категория) населенного пункта (городской/сельский), определяющие целесообразность размещения объектов обслуживания, значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Дифференциация территории по статусу муниципального образования отражена в таблице 29.

К городским населенным пунктам Каргапольского муниципального округа Курганской области относятся:

1) города: Курган, Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино; Петухово, Шадринск, Шумиха, Щучье;

2) поселки городского типа: Варгаши, Каргаполье, Красный Октябрь, Лебяжье, Мишкино, Юргамыш.

Остальные населенные пункты Каргапольского муниципального округа Курганской области относятся к сельским населенным пунктам.

## Глава3. Материалы по обоснованию расчётных показателей обеспеченности и территориальной доступности объектов регионального значения

##### Таблица 37. Объекты регионального значения в области транспорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Воздушный транспорт |
| Аэродром регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество аэропортов, вертодромов и размеры взлетно-посадочных полос установлены по фактическому наличию объектов согласно Государственному реестру аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации и карте аэродромов России (https://maps.aopa.ru/). Аэропорт в городе Курган относится к объектам федерального значения, указывается справочно. Площадь земельных участков для аэропорта гражданской авиации установлена согласно СН 457-74 «Нормы отвода земель для аэропортов» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Аэровокзал регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели привокзальной территории и вместимости вокзалов установлены согласно МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов», приложению 5 к ВНТП 3-81/МГА «Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов аэропортов» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Плотность пешеходных потоков у вокзалов в час пик установлены согласно примечанию 2 к пункту 11.29 СП 42.13330.2016. Расстояние пешеходных подходов от пассажирских помещений вокзалов до стоянок для паркования легковых автомобилей не менее 200 м принято согласно пункту 11.36 СП 42.13330.2016 |
| Вертодром гражданской авиации регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автомобильный транспорт |
| Автовокзал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 автовокзала регионального значения на область, принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами. Не менее 1 автовокзала (автостанции) межмуниципального сообщений на муниципальный округ, городской округ принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами. Расчетные показатели привокзальной территории и вместимости вокзалов установлены согласно МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов» и ВСН АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции», приложения В СП 462.1325800.2019 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность установлена из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами. Плотность пешеходных потоков у вокзалов в час пик установлены согласно примечанию 2 к пункту 11.29 СП 42.13330.2016. Расстояние пешеходных подходов от пассажирских помещений вокзалов до стоянок для паркования легковых автомобилей не менее 200 м принято согласно пункту 11.36 СП 42.13330.2016 |
| Железнодорожный транспорт |
| Железнодорожные пути необщего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели железнодорожных путей необщего пользования установлены согласно СП 261.1325800.2016. Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Железнодорожные вокзалы и станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели привокзальной территории и вместимости вокзалов установлены согласно МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Плотность пешеходных потоков у вокзалов в час пик установлены согласно примечанию 2 к пункту 11.29 СП 42.13330.2016. Расстояние пешеходных подходов от пассажирских помещений вокзалов до стоянок для паркования легковых автомобилей не менее 200 м принято согласно пункту 11.36 СП 42.13330.2016 |

##### Таблица 38. Объекты регионального значения в области автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения принята исходя из текущей обеспеченности региона и определена по формуле: Пдор(рег)=Lобщ(рег)/Sтер(рег), где: Пдор(рег) – плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км/кв. км; Lобщ(рег) – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км; Sтер(рег) – площадь территории региона (Каргапольского муниципального округа Курганской области), кв. км. Расчет: протяженность дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения определена в соответствии с постановлением Правительства Каргапольского муниципального округа Курганской области от 13 марта 2018 года № 48 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Каргапольского муниципального округа Курганской области»: 7693,625 км. Площадь территории Каргапольского муниципального округа Курганской области 71,5 тыс. кв. км. Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения: Пдор(рег)=7693,625/71,5=107 км/1000 кв. км. Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Каргапольского муниципального округа Курганской области, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и доля дорожной сети Курганской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, приняты согласно показателям Стратегии развития Каргапольского муниципального округа Курганской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Элементы автомобильных дорог | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения установлены согласно СП 34.13330.2021 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты транспортного обслуживания и дорожного сервиса | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели устанавливаются по СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Показатели устанавливаются по СП 42.13330.2016 |

##### Таблица 39. Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты пожарной безопасности |
| Пожарные депо | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности следует использовать для укрупненного (предварительного) расчета. Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны следует определять согласно СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Площадь земельных участков пожарных депо определяется техническим заданием на проектирование с учетом приведенных показателей |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия не менее 10 минут в городском населенном пункте и 20 минут в сельском населенном пункте принято согласно статье 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий |
| Сирены системы оповещения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с пунктом 6.38 СП 165.1325800.2014 для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях на региональном уровне (на территории субъекта Российской Федерации) должна быть создана региональная система оповещения. Количество объектов на область определяется органом исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере обеспечения защиты населения и территории Каргапольского муниципального округа Курганской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, гражданской обороны |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на одного укрываемого следует принимать в соответствии с СП 88.13330.2014: - норма площади пола основных помещений защитных сооружений на одного укрываемого составляет 0,6 кв. м; - норма площади пола для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07 кв. м; - норма площади пола для санитарного узла – 0,02 кв. м; Минимально допустимый уровень обеспеченности на одного укрываемого – 0,69 кв. м |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус сбора укрываемых установлен в соответствии с СП 88.13330.2014 |
| Берегозащитные (берегоукрепительные) сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами – подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330.2019 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты лесопожарной охраны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество лесопожарных формирований, численность лесопожарных формирований и количество лесопожарных станций и авиаотделений определены в соответствии с нормативами обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2019 года № 1605-р (показатели для Каргапольского муниципального округа Курганской области) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность на специальном автомобиле установлена в соответствии с пунктом 48 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» |
| Примечание: 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий рекомендуется устанавливать на уровне не ниже существующей обеспеченности такими объектами. Ввиду отсутствия данных по защитным сооружениям гражданской обороны, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения такими объектами принимаются в соответствии с СП 88.13330.2014. |

##### Таблица 40. Объекты регионального значения в области предоставления государственных и муниципальных услуг, размещения органов государственной власти и их структурных подразделений

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объект для размещения органов исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь рабочих помещений не менее 6 кв. м на 1 сотрудника принята согласно пункту 5.16 СП 118.13330.2022 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 3 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту |
| Государственный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято согласно текущей обеспеченности объектами |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 3 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами. Не менее 1 окна приема и выдачи документов на 5000 человек жителей муниципального образования принято в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту |
| Центр занятости населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту |
| Объект для размещения органов записи актов гражданского состояния | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту |
| Судебные участки мировых судей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 судебного участка мировых судей на 15000-23000 жителей принято на основании пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», с учетом общего числа мировых судей и соответствующего ему количества судебных участков в Каргапольского муниципального округа Курганской области – 53, определенного Федеральным законом от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 1,5 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту |

##### Таблица 41. Объекты регионального значения в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Образовательные организации высшего профессионального образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование. Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Удельный вес числа организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, принят в размере 25% в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях, принят в размере 100% в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Образовательные организации среднего профессионального образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 в образовательных организациях среднего профессионального образования необходимо предусмотреть 50 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 15 до 19 лет. Число мест в образовательных организациях среднего профессионального образования в расчете на 1000 человек определено по формуле: Мспо/1000=(Ч15-19*Мспо/100(15-19)/100)/Чобщ*1000, где: Мспо/1000 – число мест в образовательных организациях среднего профессионального образования в расчете на 1000 человек; Ч15-19 – численность детей в возрасте от 15 до 19 лет, чел.; Мспо/100(15-19) – число мест в образовательных организациях среднего профессионального образования в расчете на 100 детей в возрасте от 15 до 19 лет (включительно); Чобщ – общая численность населения, чел. Расчет: число детей в возрасте от 15 до 19 лет на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области на начало 2022 года составляет 42010 чел. Численность населения Каргапольского муниципального округа Курганской области на начало 2022 года составляет 818570 чел. Число мест на 1000 человек: Мспо/1000=(42010*50/100)/818570*1000=26 мест на 1000 человек. Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, принят в размере 25% в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Число мест в общежитиях образовательных организаций в расчете на 100 обучающихся на местах очной формы принято в размере 15 мест в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Общеобразовательные организации интернатного типа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование. Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Отдельные образовательные организации, отдельные классы, отдельные группы, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением слуха, зрения, ОДА, речи, ЗПР, УО, РАС | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития принято в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Удельный вес числа образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых создана универсальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принят в размере 75% в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Организации дополнительного образования детей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область и площадь земельных участков устанавливается по заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на муниципальный округ, городской округ принято в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Удельный вес числа центров ПМПК, в которых создана универсальная безбарьерная среда, принят в размере 95% для городских населенных пунктов и 50% для сельских населенных пунктов в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 |
| Детские учреждения оздоровления и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область по заданию на проектирование принято в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Примечание: 1. Расчетные показатели в области образования установлены по фактическим статистическим и демографическим данным на начало 2022 года. При этом предполагается, что при изменении численности населения Каргапольского муниципального округа Курганской области демографическая структура принципиально не изменится, однако в случае значительных изменений необходима корректировка расчетных показателей. |

##### Таблица 42. Объекты регионального значения в области здравоохранения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Медицинская помощь вне медицинской организации |
| Станции скорой помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Станции скорой помощи рекомендуется проектировать в расчете 1 на 50 тыс. чел. в соответствии с приложением к приказу Минздрава России № 132н. С учетом норматива минимальной обеспеченности и максимальной транспортной доступности станции скорой медицинской помощи как самостоятельные объекты (а не подразделения в структуре больниц, амбулаторий и т.п.) должны располагаться в ареалах, где в радиусе 20 км проживает не менее 50 тыс. чел. Уровень обеспеченности в 1 автомобиль на 10 тыс. чел. принят в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 20 минут в одну сторону принята в соответствии с приложением к приказу Минздрава России № 132н |
| Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара |
| Амбулаторно-поликлинические организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 2 тысячи человек в соответствии с приложением к приказу Минздрава России № 132н. При этом городах с населением от 10 до 20 тысяч жителей допускается размещать как амбулатории, так и поликлиники (по решению уполномоченных органов). В соответствии с приложением к приказу Минздрава России № 132н поликлиники рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-50 тыс. чел., детские поликлиники рекомендуется проектировать в расчете 1 на 10-30 тысяч детей, консультативно-диагностический центр (консультативно-диагностическую поликлинику) рекомендуется проектировать в расчете 1 на 250 тыс. чел., детский консультативно-диагностический центр (детскую консультативно-диагностическую поликлинику) рекомендуется проектировать в расчете 1 на 100 тыс. детей, стоматологическую поликлинику рекомендуется проектировать в расчете 1 на 100 тыс. чел., детскую стоматологическую поликлинику рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-50 тысяч детей. Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в городских населенных пунктах в 1000 м и транспортная доступность в сельских населенных пунктах в 30 минут в одну сторону принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 |
| Фельдшерские и фельшерско-акушерские пункты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область по заданию на проектирование принято в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 30 минут в одну сторону принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 |
| Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара |
| Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи (диспансеры) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности диспансерами принят в 1 объект каждого вида (диспансер психоневрологический, диспансер наркологический, диспансер кожно-венерологический, диспансер противотуберкулезный, диспансер онкологический) на область в соответствии с приложением к приказу Минздрава России № 132н. Размеры земельных участков приняты согласно таблице 5.1 СП 158.13330.2014 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность для всех видов диспансеров (кроме кожно-венерологического) принята 120 минут как для неотложной формы оказания медицинской помощи в соответствии с приказом Минздрава России № 132н |
| Медицинская помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара |
| Медицинские организации со стационаром | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с приложением к приказу Минздрава России № 132н: - участковые больницы рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-50 тыс. чел.; - городские больницы рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-300 тыс. чел.; - детские городские больницы рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-200 тыс. детей; - районные больницы рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-100 тыс. чел. Не менее 1 объекта на субъект принято в соответствии с приложением к приказу Минздрава России № 132н для областной больницы, детской областной больницы, инфекционной больницы, детской инфекционной больницы. Размеры земельных участков приняты согласно таблице 5.1 СП 158.13330.2014 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята в соответствии с приказом Минздрава России № 132н: - 120 мин. как для неотложной формы оказания медицинской помощи для участковой больницы, областной больницы, детской областной больницы; инфекционной больницы и детской инфекционной больницы; - 60 мин. как для экстренной формы оказания медицинской помощи для городской больницы; детской городской больницы; районной больницы |
| Прочие объекты в области здравоохранения |
| Санаторно-курортные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект на область установлен согласно текущей обеспеченности |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Аптеки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область по заданию на проектирование принято в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в 500 м для застройки от трех этажей и выше, 800 м для одно-, двухэтажной застройки для городских населенных пунктов и транспортная доступность в 30 минут для сельских населенных пунктов принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 |

##### Таблица 43. Объекты регионального значения в области социальной поддержки и социального обслуживания населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Стационарное социальное обслуживание |
| Дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область и количество мест принимается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности в 30 мест на 10 000 чел. в возрасте старше 18 лет принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Рекомендованное количество мест в домах-интернатах (пансионатах) определено по формуле: Мд-и=Чст18/10000*Мд-и/10000(ст18), где: Мд-и – рекомендованное количество мест в домах-интернатах (пансионатах); Чст18 – численность населения в возрасте старше 18 лет, чел.; Мд-и/10000(ст18) – рекомендованное в приказе Минтруда России № 934н количество мест в домах-интернатах (пансионатах) из расчета на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет). Численность населения Каргапольского муниципального округа Курганской области в возрасте от 18 лет и старше на начало 2022 года составляла 631931 чел. Мд-и=631931/10000*30=1896 мест. Рекомендованное количество мест в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия на перспективу принимается с учетом прогнозной численности населения Каргапольского муниципального округа Курганской области на 2024 и 2030 года и коэффициента демографической нагрузки по данным Росстата (высокий вариант прогноза). Размеры земельных участков приняты согласно таблице 3 СП 141.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 120 минут (2 часа) принята согласно пункту 7.1.9 СП 141.13330.2012 как для организации социального обслуживания стационарной сети |
| Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Размеры земельных участков приняты согласно таблице 3 СП 141.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная доступность не нормируется как для уникального объекта стационарной сети |
| Дом-интернат (пансионат) для детей-инвалидов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на субъект и количество мест принимается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности в 20 мест на 10 000 детей в возрасте до 18 лет принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Рекомендованное количество мест в домах-интернатах для детей-инвалидов определено по формуле: Мд-и(дет)=Ч0-18/10000*Мд-и(дет)/10000(0-18), где: Мд-и(дет) – рекомендованное количество мест в домах-интернатах для детей-инвалидов; Ч0-18 – численность населения в возрасте до 18 лет, чел.; Мд-и(дет)/10000(0-18) – рекомендованное в приказе Минтруда России № 934н количество мест в домах-интернатах для детей-инвалидов из расчета на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраст 18 лет). Численность населения Каргапольского муниципального округа Курганской области в возрасте до 18 лет и старше на начало 2022 года составляла 173579 чел. Мд-и(дет)= 173579/10000*20=347 мест. Рекомендованное количество мест в домах-интернатах для детей-инвалидов на перспективу принимается с учетом прогнозной численности населения Каргапольского муниципального округа Курганской области на 2024 и 2030 года и коэффициента демографической нагрузки по данным Росстата (высокий вариант прогноза). Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016 и СП 145.13330.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 120 минут (2 часа) принята согласно пункту 7.1.9 СП 141.13330.2012 как для организации социального обслуживания стационарной сети |
| Психоневрологический интернат для взрослых | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область и количество мест принимается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности в 30 мест на 10 000 чел. в возрасте старше 18 лет принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Рекомендованное количество мест в психоневрологических интернатах для взрослых на перспективу принимается с учетом прогнозной численности населения Каргапольского муниципального округа Курганской области на 2024 и 2030 года и коэффициента демографической нагрузки по данным Росстата (высокий вариант прогноза). Размеры земельных участков приняты согласно таблице 3 СП 141.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 120 минут (2 часа) принята согласно пункту 7.1.9 СП 141.13330.2012 как для организации социального обслуживания стационарной сети |
| Детский психоневрологический интернат | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область и количество мест принимается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности в 20 мест на 10 000 детей в возрасте до 18 лет принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Рекомендованное количество мест в детских психоневрологических интернатах на перспективу принимается с учетом прогнозной численности населения Каргапольского муниципального округа Курганской области на 2024 и 2030 года и коэффициента демографической нагрузки по данным Росстата (высокий вариант прогноза). Размеры земельных участков приняты согласно таблице 3 СП 141.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная доступность не нормируется как для уникального объекта стационарной сети |
| Специальный дом для одиноких престарелых (в том числе для маломобильных групп) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности одиноких престарелых. Размеры земельных участков приняты согласно таблице 5 СП 141.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная доступность не нормируется как для уникального объекта стационарной сети |
| Социально-оздоровительный центр | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. Размеры земельных участков приняты по таблице 3 СП 141.13330.2012 как для территориального центра социального обслуживания |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная доступность не нормируется как для уникального объекта стационарной сети |
| Геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр, хоспис, дом сестринского ухода | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности 1 организация на 10 000 чел. старше 75 лет принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Размеры земельных участков приняты согласно таблице 4 СП 141.13330.201 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная доступность не нормируется как для уникального объекта стационарной сети |
| Полустационарное социальное обслуживание |
| Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности 1 организация на 10 000 детей до 18 лет принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Размеры земельных участков приняты по таблице 3 СП 141.13330.2012 как для территориального центра социального обслуживания |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 120 минут (2 часа) принята согласно пункту 7.1.9 СП 141.13330.2012 как для организации социального обслуживания стационарной сети |
| Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности 1 организация на 10 000 детей до 18 лет принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Размеры земельных участков приняты по таблице 3 СП 141.13330.2012 как для территориального центра социального обслуживания |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 120 минут (2 часа) принята согласно пункту 7.1.9 СП 141.13330.2012 как для организации социального обслуживания стационарной сети. |
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности 1 организация на тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (до 18 лет) принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Размеры земельных участков приняты по таблице 3 СП 141.13330.2012 как для территориального центра социального обслуживания |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 120 минут (2 часа) принята согласно пункту 7.1.9 СП 141.13330.2012 как для организации социального обслуживания стационарной сети |
| Центр психолого-педагогической помощи населению | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности 1 организация на 50 000 чел. принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Размеры земельных участков приняты по таблице 3 СП 141.13330.2012 как для территориального центра социального обслуживания |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Учреждения обслуживания бездомных (социальные приюты, дом ночного пребывания, социальная гостиница, центр социальной адаптации) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. Размеры земельных участков приняты согласно таблице 6 СП 141.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Социальное обслуживание на дому |
| Центр социального обслуживания населения, в том числе комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Рекомендуемый уровень обеспеченности 1 организация на 50 000 чел. принят в соответствии с приказом Минтруда России № 934н. Размеры земельных участков приняты по таблице 3 СП 141.13330.2012 как для территориального центра социального обслуживания |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания 1,5 км в городских населенных пунктах и 5 км в сельских населенных пунктах принят согласно пункту 7.1.9 СП 141.13330.2012 |
| Специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, центр социальной помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество организаций определяется исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в оказываемых услугах. Размеры земельных участков приняты по таблице 3 СП 141.13330.2012 как для территориального центра социального обслуживания |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Оказание срочных социальных услуг |
| Служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи, консультативный центр | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество организаций определяется исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в оказываемых услугах. Размеры земельных участков приняты по таблице 3 СП 141.13330.2012 как для территориального центра социального обслуживания |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 44. Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты физкультуры и спорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 жителей в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России № 244. Текущая обеспеченность объектами спорта (в 2022 году) определена в соответствии с Государственной программой Каргапольского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Каргапольского муниципального округа Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Каргапольского муниципального округа Курганской области от 09 декабря 2019 года № 413, согласно которой единовременная пропускная способность объектов спорта в 2022 году составляет 68,1%, а к 2024 году составит 68,5%. Согласно Стратегии развития Каргапольского муниципального округа Курганской области, к 2030 году обеспеченность объектами спорта составит 70% Показатель 2040 года установлен в размере 100% обеспеченности (единовременная пропускная способность 122 чел. на 1000 жителей). Единовременная пропускная способность объектов спорта определена по формуле: ЕПСгод=ЕПСнорм*Процепс(год), где: ЕПСгод – единая пропускная способность объектов спорта в соответствующий период (год); ЕПСнорм – нормативная потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, установленная в приказе Минспорта России № 244; Процепс(год) – запланированный процент обеспечения единовременной пропускной способности объектов спорта Каргапольского муниципального округа Курганской области в соответствующий период (год). Единовременная пропускная способность объектов спорта в 2022 году: ЕПС2022=122*68,1/100=83 чел./1000 жителей. Единовременная пропускная способность объектов спорта в 2024 году: ЕПС2024=122*68,5/100=84 чел./1000 жителей. Единовременная пропускная способность объектов спорта в 2030 году: ЕПС2030=122*70/100=85 чел./1000 жителей. При подготовке схемы территориального планирования Каргапольского муниципального округа Курганской области при определении единой пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений необходимо учитывать существующие и планируемые в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований объекты местного значения в области физкультуры и спорта. Рекомендуемое количество объектов на 100 тыс. чел. принято согласно приложению к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Плотность пешеходных потоков у спортивно-зрелищных учреждений в час пик установлена согласно примечанию 2 к пункту 11.29 СП 42.13330.2016 |
| Спортивные сооружения для проведения официальных местных, межместных, всероссийских и международных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область определяется по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, осуществляющего управление в сферах физической культуры и спорта на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области. Размер земельного участка не менее 0,7 га на 1000 чел. принят в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Центр спортивной подготовки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область определяется по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, осуществляющего управление в сферах физической культуры и спорта на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Детские и юношеские спортивные школы, в том числе спортивные школы олимпийского резерва | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область определяется по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, осуществляющего управление в сферах физической культуры и спорта на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 45. Объекты регионального значения в области культуры

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Универсальная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Курган) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Курган) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Библиотека для инвалидов по зрению | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Курган) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 2 объектов на область принято в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Курган) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Краеведческий музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Курган) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято согласно текущей обеспеченности. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Курган) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Театр драматический | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Курган) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Театр кукол | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Курган) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с таблицей 4 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Кургана) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 4 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Филармония | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с таблицей 4 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Кургана) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 4 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Дом (центр) народного творчества | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято в соответствии с таблицей 6 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята для жителей административного центра (города Курган) в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 6 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |

##### Таблица 46. Объекты регионального значения в области молодежной политики

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональный молодежный центр (ММЦ) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ принято в соответствии с пунктом 5 приложения 3 приказа Росмолодежи от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 47. Объекты регионального значения в области обеспечения рекреационными территориями

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Территории общего пользования курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размеры территорий общего пользования курортных зон установлены в соответствии с пунктом 9.26 СП 42.13330.2016 из расчета: в общекурортных центрах 10 кв. м на одно место в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях; озелененных – 100 кв. мна одно место в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях. При этом согласно примечанию к пункту 9.26 СП 42.13330.2016 в курортных зонах горных курортов размеры озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 50% |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Территории зон массового кратковременного отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с пунктом 9.21 СП 42.13330.2016 размер территории зон отдыха принят 500 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность территорий зон массового кратковременного отдыха установлена 1,5 ч в соответствии с пунктом 9.20 СП 42.13330.2016 |

##### Таблица 48. Объекты регионального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электропотребления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления и использование максимума электрической нагрузки приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городских населенных пунктов по численности населения, представленной в таблице 36 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003: - при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с пунктом 5.1 СП 31.13330.2021: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, 140 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 равным водопотреблению: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, 140 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 49. Объекты регионального значения в области утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на область определяется в соответствии с действующей территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Каргапольского муниципального округа Курганской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 50. Объекты регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Минимальный коэффициент застройки, % | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальный коэффициент застройки для производственных предприятий устанавливается по СП 18.13330.2019, а для сельскохозяйственных предприятий – по СП 19.13330.2019 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Плотность пешеходных потоков на предзаводских площадях в час пик не более 0,8 чел./метр принято согласно пункту 11.29 СП 42.13330.2016. Затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия не более 30 минут принятые согласно пункту 11.2 СП 42.13330.2016 |

##### Таблица 51. Объекты регионального значения в иных областях в соответствии с полномочиями Каргапольского муниципального округа Курганской области

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Станции по борьбе с болезнями животных | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на область принято согласно текущей обеспеченности объектами |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Ветеринарные лечебно-профилактические центры (ветеринарные службы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, муниципальный округ устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, осуществляющего государственное регулирование в сфере ветеринарной деятельности на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

## Глава4. Материалы по обоснованию предельных значений расчётных показателей обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения городских и муниципальных округов

##### Таблица 52. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года. При этом в расчетах учтено, что проводимая в Российской Федерации демографическая политика направлена на увеличение рождаемости и повышение численности детей, поэтому принятые в качестве нормативов показатели являются минимальными и могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектирования. При расчете норматива обеспеченности в части мест в дошкольных образовательных организациях учитывались требования по обеспеченности, изложенные в приложении к письму Минобрнауки России № АК-950/02 (65 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в городских населенных пунктах и 45 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в сельских населенных пунктах), а также фактическая потребность населения муниципальных образований в местах в дошкольных образовательных организациях. При этом расчет проводился по формуле: Ч0-7*К0-7/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7>Фдс; Мдоо/1000= Фдс/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7<Фдс где: Мдоо/1000 – число мест в дошкольных образовательных организациях муниципального образования в расчете на 1000 человек населения; Ч0-7 – численность детей муниципального образования в возрасте от 0 до 7 лет (включительно), чел.; Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.; Фдс – фактическая наполняемость дошкольных образовательных организаций муниципального образования, чел.; К0-7 – коэффициент обеспеченности детей 0-7 лет местами в детских садах (0,65 для городских населенных пунктов, 0,45 для сельских населенных пунктов). Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята 500 м в городских населенных пунктах (800 м в условиях городской застройки и труднодоступной местности) и 1000 м в сельских населенных пунктах согласно пункту 10.4 СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание до организации и обратно. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 15 км. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км |
| Общее образование |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. В расчетах предполагается 100%-ный охват детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 90% детей в городских населенных пунктах и 75% детей в сельских населенных пунктах – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену. При этом расчет проводился по формуле: Моо/1000= (Ч7-15+Ч16-17*К10-11)/Чобщ*1000 где: Моо/1000 – число мест в общеобразовательных организациях муниципального образования в расчете на 1000 человек населения; Ч7-15 – численность детей муниципального образования в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), чел.; Ч16-17 – численность детей муниципального образования в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), чел.; Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.; К10-11 – коэффициент обеспеченности детей 16-17 лет 10-11 классами общеобразовательных школ (0,9 для городских населенных пунктов, 0,75 для сельских населенных пунктов). Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята 500 м в городских населенных пунктах (800 м в условиях городской застройки и труднодоступной местности) и 1000 м в сельских населенных пунктах согласно пункту 10.4 СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 СП 2.4.3648-20. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание до организации и обратно. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 15 км. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км |
| Дополнительное образование |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в организациях дополнительного образования определено с учетом демографической структуры муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области на 1 января 2022 года расчетным путем по формуле: Мдоп/1000=(Ч5-19*Мдоп/100(5-18)/100)/Чобщ*1000, где: Мдоп/1000 – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек; Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел.; Мдоп/100(5-18) – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, определенное в соответствии со Стратегией развития Каргапольского муниципального округа Курганской области: 80 мест; Чобщ – общая численность населения, чел. В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 в городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций); в сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02 |
| Оздоровление и отдых детей |
| Детские учреждения оздоровления и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов городской округ, муниципальный округ по заданию на проектирование принято в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Размеры земельных участков приняты согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 53. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области культуры

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект на каждые 20 тыс. человек населения в городском округе принят в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965. Не менее 1 объекта для муниципального округа установлено по соответствующему показателю таблицы 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 для муниципального района |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 (здесь и далее показатель для муниципального округа принимается по показателю для муниципального района) |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект на 10 000 детей в городском округе принят в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965. Показатель для муниципального округа принимается по показателю для муниципального района (не менее 1 объекта на муниципальный округ) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 2 объектов на городской округ и не менее 1 объекта на муниципальный округ принято в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа, 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Музей тематический | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ принято в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Музей краеведческий | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ принято в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа, 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 2 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Театр по видам искусств | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов для городского округа город Курган принято в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965. Для остальных муниципальных образований показатель не нормируется, учитывая их численность населения. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа город Курган в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Дом культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов принято в соответствии с таблицей 6 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 6 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов принято в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 3 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |

##### Таблица 54. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами спорта определяется по методике, отраженной в таблице 44. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать объекты регионального значения при их наличии на территории данного муниципального образования |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Крытая ледовая арена | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ) устанавливается по заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Тренировочная база | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ) устанавливается по заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Плавательный бассейн общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 плавательного бассейна общего пользования на 30000 чел. принято в соответствии с приказом Минспорта России № 244. Площадь зеркала воды бассейна общего пользования 20 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в пределах городов принята 30 мин. в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 стадиона на 1500 мест и более в населенном пункте с численностью более 5000 человек принято в соответствии с приказом Минспорта России № 244. Площадь земельного участка плоскостного спортивного сооружения 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность спортивных сооружений городского значения принята 30 мин. в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого района 1500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 |
| Спортивный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численностью более 500 человек принято в соответствии с приказом Минспорта России № 244. Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий 500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 |

##### Таблица 55. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значениягородского округа, муниципального округа устанавливается расчетным путем не менее текущей обеспеченности по данным Федеральной службы государственной статистики и определена по формуле: Пдор(местГО/МО)=Lобщ(местГО/МО)/Sтер(ГО/МО), где: Пдор(местГО/МО) – плотность автомобильных дорог местного значениягородского округа/муниципального округа, км/кв. км; Lобщ(местГО/МО) – общая протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа/муниципального округа, км; Sтер(ГО/МО) – площадь территории городского округа/муниципального округа, кв. км. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 56. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации сети велосипедных дорожек

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014. Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» в зависимости от численности населения населенного пункта. Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам с численностью населения менее 10 тыс. чел. не нормируются |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 57. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность улично-дорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 2 км/кв. км согласно Рекомендациям по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. Установление данного показателя обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта. С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших и крупных городах до 600 м, в малых и средних до 800 м, данный показатель может быть снижен до 1,7 в районах индивидуальной застройки города Кургана, до 1,25 в районах индивидуальной застройки в других городских населенных пунктах Каргапольского муниципального округа Курганской области. Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ, муниципальный округ принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами |
| Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов определяется по заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное расстояние между остановками принято в соответствии с пунктом 11.25 СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до остановочных пунктов в населенных пунктах для различных зон принята в соответствии с пунктом 11.24 СП 42.13330.2016. Пешеходная доступность до остановок специализированного транспорта, перевозящего только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м принята в соответствии с пунктом 6.2.5 СП 140.13330.2012 |
| АЗС | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно пункту 11.41 СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно пункту 11.40 СП 42.13330.2016. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 58. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обеспечения населения объектами парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома разных классов комфортности принято с учетом таблицы 11.8 СП 42.13330.2016. В соответствии с пунктом 11.32 СП 42.13330.2016 на территории жилой застройки рекомендуется предусматривать гостевые парковки, предназначенные для посетителей жилой застройки, из расчета не менее 30 машино-мест на 1000 жителей |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность мест парковки для постоянного хранения автотранспорта 200 м до входов в жилые дома принята согласно пункту 11.36 СП 42.13330.2016. Пешеходная доступность до гостевых парковок в зонах жилой застройки принята 800 м, а в районах реконструкции 1200 м принята согласно пункту 11.32 СП 42.13330.2016 |
| Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016 |
| Места парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, принята в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 |
| Индивидуальные места парковки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске приняты в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принято в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020 |

##### Таблица 59. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электропотребления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления и использование максимума электрической нагрузки приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городских населенных пунктов по численности населения, представленной в таблице 44 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003: - при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120 куб. м/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 куб. м/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с пунктом 5.1 СП 31.13330.2021: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 равным водопотреблению: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

##### Таблица 60. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места накопления ТКО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод– годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21 |

##### Таблица 61. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области озеленения территории и благоустройства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для различных типов населенных пунктов |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Парк культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 парка культуры и отдыха на 30 тыс. чел. для городского населенного пункта с численностью населения более 30 тыс. чел. установлено в соответствии с таблицей 7 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. в соответствии с таблицей 7 приложения к распоряжению Минкультуры России № Р-965 |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016 |

##### Таблица 62. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Жилые помещения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта, показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений установлены с учетом таблицы 5.1 СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетные показатели проектирования | Не нормируется |

##### Таблица 63. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 17 части 1 статьи 14, пунктом 22 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. В соответствии с пунктом 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 22 статьи 14, пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбищ принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

# Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в разделе I

## Глава1. Область применения расчетных показателей

МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области, независимо от их организационно-правовой формы.

МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области распространяют свое действие при планировке, застройке и реконструкции территорий муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области.

Область применения расчетных показателей, содержащихся в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области, распространяется при:

1) подготовке, согласовании и утверждении схемы территориального планирования Каргапольского муниципального округа Курганской области, внесении в нее изменений;

2) подготовке, согласовании и утверждении генеральных планов муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области, внесении в них изменений;

3) подготовке, согласовании и утверждении правил землепользования муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области, внесении в них изменений;

4) подготовке, согласовании и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования, внесение в них изменений;

5) подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории);

6) выдаче градостроительного плана земельного участка;

7) подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации);

8) выдаче разрешения на строительство.

## Глава2. Правила применения расчетных показателей

МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. Применение МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области при подготовке документов территориального планирования (внесении в них изменений), градостроительного зонирования (внесении в них изменений), документации по планировке территории и архитектурно-строительном проектировании не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, правил и требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности.

Предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части превышения расчетных показателей, содержащихся в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области, не допускается.

Отклонение от расчетных показателей, содержащихся в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области, не допускается, за исключением расчетных показателей, применение которых допускает отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений в порядке, установленном МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области.

Документы градостроительного зонирования муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области (правила землепользования и застройки) в части градостроительных регламентов подлежат обязательному приведению в соответствие с положениями МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области.

Проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонение от расчетных показателей, установленных МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области, должны быть подготовлены в соответствии с характеристиками планируемого развития территории, установленными документацией по планировке территории (проектами планировки территории), согласованной с органом исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, осуществляющим управление в сферах строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного развития территорий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, согласно правилам, установленным МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области.

Нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащиеся в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области.

В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

В границах особо охраняемых природных территорий МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения предназначены для перспективного планирования развития сети объектов местного значения по полномочиям органов местного самоуправления на основе сложившихся инфраструктур территории, отражающей нормативный уровень обеспеченности и территориальной доступности этих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области.

Характер использования расчетных показателей (предельных значений), их определение и установление указывают на то, что они могут и должны использоваться не только в градостроительной деятельности, но и в сфере государственного и муниципального управления, сфере экономического развития (например, при оформлении заключения органа исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, органа местного самоуправления о потребности (об отсутствии потребности) в общественных объектах).

Нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области, градостроительные регламенты правил землепользования и застройки муниципальных образований Каргапольского муниципального округа Курганской области подлежат приведению в соответствие с МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области.

Разъяснения о применении норм МНГП Каргапольского муниципального округа Курганской области осуществляет орган исполнительной власти Каргапольского муниципального округа Курганской области, осуществляющий управление в сферах строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного развития территорий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.».